國立臺灣海洋大學

河海工程研究所

結構耐震評估與補強設計

期中考

1000502 (一) 06:00-08:30 p.m

- 校舍試體 (圖1至3) 位於桃園縣楊梅鎮，地盤為第二類地盤。

- 承受南北向之地震力。

- 高660cm，二樓高程330cm，頂樓高程660cm，如圖2所示。

- 二樓及頂樓樓板，南北向寬300cm，東西向長340cm，如圖1所示。。
二樓重，頂樓重。

- 柱子之尺寸及配筋均為C1，南北向深30cm，寬35cm，配筋如圖3所示。

- 南北向之梁均為G1，寬30cm，深50cm，配筋如圖3所示。

- 混凝土抗壓強度為199.3，主筋降伏強度為3676，箍筋降伏強度為4070。

評估校舍試體南北向之耐震能力：

- 執行初步評估，求極限基底剪力強度。(20分)

- 執行初步評估，耐震容量需求比、耐震指標。(20分)

- 求柱子之設計軸力、計算彎矩強度、撓曲之側向強度、計算剪力強度、破壞模式。(15分)

- 檢核軟弱層。(15分)

- 檢核強柱弱梁。(15分)

- 檢核梁柱接頭。(15分)

圖1  校舍試體之結構平面圖(單位：cm)

A- A’剖面圖(南北向)        B-B’剖面圖(東西向)

圖2 校舍試體之結構立面圖 (單位：cm)

圖3 梁柱斷面及配筋圖