國立臺灣海洋大學

河海工程研究所

結構耐震評估與補強設計

期末考

1000530 (一) 06:00-08:30 p.m

- 校舍試體 (圖1至3) 位於桃園縣楊梅鎮，地盤為第二類地盤。

- 承受南北向之地震力。

- 高660cm，二樓高程330cm，頂樓高程660cm，如圖2所示。

- 二樓及頂樓樓板，南北向寬300cm，東西向長340cm，如圖1所示。。
二樓重，頂樓重。

- 柱子之尺寸及配筋均為C1，南北向深30cm，寬35cm，配筋如圖3所示。

- 南北向之梁均為G1，寬30cm，深50cm，配筋如圖3所示。

- 混凝土抗壓強度為199.3，主筋降伏強度為3676，箍筋降伏強度為4070。

評估校舍試體南北向之耐震能力：

- 求並繪一樓及二樓柱子側力與側位移之關係。(15分)

- 求並繪一樓及二樓樓層剪力及層間位移之關係。(15分)

- 求並繪結構基底剪力及頂層位移之關係。(15分)

- 當結構之基底剪力為最大時，求譜加速度及譜位移。(10分)

- 求並繪結構之容量震譜，即譜加速度與譜位移之關係。(10分)

- 當基底剪力為最大時，求結構之等效週期及等效阻尼比。(15分)

- 當基底剪力為最大時，求結構性能之地表加速度。(10分)

- 求並繪結構之性能曲線，即結構性能之地表加速度與頂層側位移之關係。
(10分)

圖1  校舍試體之結構平面圖(單位：cm)

A- A’剖面圖(南北向)        B-B’剖面圖(東西向)

圖2 校舍試體之結構立面圖 (單位：cm)

圖3 梁柱斷面及配筋圖